## Slide 1: O Arduino
O que é o Arduino?
Microcontrolador de placa única, projetado para tornar mais acessível o aprendizado de eletrônica, a construção de protótipos e desenvolvimento de projetos.

## Slide 2: O Arduino

## Slide 3: Projetos com Arduino
*Video Projeto Arduino

## Slide 4: Projetos Artísticos com Arduino
TEA Tenerife Espacio de Las Artes - Espanha
Projeto Me Wonderland em Shanghai- China

## Slide 5: Impressão 3D controlada por Arduino
Firmware – Marlin
Frame
Arduino – Shield
Motores

## Slide 6: Como funciona o Arduino?
Para que o Arduino faça o que você deseja, é preciso programá-lo em uma linguagem que ele entenda.
A programação do Arduino é feita através de uma IDE (Integrated Development Environment).
A comunicação entre o computador e o Arduino é realizada através de um cabo USB.

## Slide 7: Aduino – Um projeto Open Source
Espírito de comunidade
Código Aberto

## Slide 8: Tipos de Arduino mais comuns...

## Slide 9: Simulador de Arduino
Site :

## Slide 10: Mão na Massa - Instalação

## Slide 11: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 12: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 13: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 14: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 15: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 16: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 17: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 18: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 19: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 20: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 21: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 22: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 23: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 24: Instalando a IDE do Arduino

## Slide 25: Conectando o Arduino no Computador

## Slide 26: Selecionando o tipo de Arduino e Porta

## Slide 27: Gravando um código em branco

## Slide 28: LED – Diodo Emissor de Luz
Utilizado para emissão de luz e sinalizador de avisos (Ex: semáforos).
Redução significativa no consumo de eletricidade.
Perna menor => Cátodo => Negativo
Perna maior => Ânodo => Positivo

## Slide 29: Valor do Resistor de um LED

## Slide 30: Resistência e Resistor
Resistor: dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do Efeito Joule.

## Slide 31: Valor do Resistor de um LED
R1
LED
V1
V2
V3
VCC
GND
VCC – V_LED = V_12
5 – 2 = 3V
R1 = 150Ω

## Slide 33: Multímetro
Tensão
Resistência
Continuidade
Corrente

## Slide 34: Estrutura de um Protoboard

## Slide 35: Circuitos com o Arduino
Pinos digitais comuns do Arduino podem disponibilizar uma tensão 5V em seus pinos.
Para fechar um circuito no Arduino é sempre importante observar a conexão do pino GND.

## Slide 36: Código do Projeto
1º PASSO:
Nomear o LED e escolher uma porta digital. Nomes devem começar com uma Letra ou _ .
2º PASSO:
Informar ao Arduino que sairá energia dele para o LED , ou seja, ele é uma saída da placa – OUTPUT.
3º PASSO:
Para ligar e desligar um LED usamos a função digitalWrite com HIGH e LOW, respectivamente.
OBS: O delay será o intervalo em que o LED irá piscar.
1000 milissegundos → 1 segundo

## Slide 37: Projeto 1 - Pisca Led
Dica: Mude os valores da função delay e veja o que acontece!

## Slide 38: Projeto 2 – Semáforo Simples
Lembre-se:
void setup → Função de configuração.
void loop → Função que executa
continuamente.

## Slide 39: Projeto 2 – Semáforo – Parte 1

## Slide 40: Projeto 2 – Semáforo – Parte 2

## Slide 41: Como ligar mais de 3 leds?
Criar um GND comum no protoboard.
Cores dos fios auxiliam na organização do circuito.

## Slide 42: Projeto 3 – Semáforo de Trânsito e Pedestre
Programe um semáforo de trânsito com travessia de pedestre.

## Slide 43: Semáforo com pedestre - Montagem
- Você pode criar um novo programa no Arduino para esta montagem ou reutilizar o código salvo na sua pasta na última aula.
Compartilhe o GND para poder ligar mais de 3 LEDs.

## Slide 44: Semáforo com pedestre - Dica
Por ser um código mais complexo, para antes de fazer a lógica do semáforo, nomeie os LEDs com nomes representativos, de forma que você saiba quais são as cores e se são LEDs do semáforo de pedestres ou dos carros.
Dentro da função loop( ), para fazer diferentes LEDs acenderem ao mesmo tempo, deve-se executar o comando digitalWrite(nome, HIGH); sem delay ( ) entre eles, como mostrado abaixo.

## Slide 45: Semáforo com pedestre - Dica
Acende verde carro
Acende vermelho pedestre
Aguarda 1000 milissegundos
Apaga verde carro
Acende amarelo carro
Aguarda 100 milissegundos
Apaga amarelo carro
Acende vermelho carro
Apaga vermelho pedestre
Acende verde pedestre
Aguarda 1000 milissegundos
Apaga vermelho carro
Apaga verde pedestre
Use o algoritmo ao lado para facilitar a construção do seu código!

## Slide 46: Buzzer

## Slide 47: Buzzer
Perna MAIOR
Lado POSITIVO
Perna MENOR Lado NEGATIVO

## Slide 48: Projeto 4 – Montagem + Código

## Slide 49: Compondo músicas com uma buzina!
Notas | Representação | Frequência *10
Dó | C | 2616
Ré | D | 2936
Mi | E | 3296
Fá | F | 3492
Sol | G | 3919
Lá | A | 4400
Si | B | 4938
Cada nota musical possui sua própria frequência, podemos combinar diferentes notas para formar músicas simples com a buzina!
As notas musicais são identificadas por letras para facilitar a escrita e aumentar a velocidade de leitura de cifras. Existem 7 letras para representar as notas musicais.

## Slide 50: Projeto 5 – Semáforo com som.
Emita um aviso sonoro indicando que o pedestre pode atravessar.

## Slide 51: Quando usar o comando #define?
#define – Usado para substituir um nome por um número que será sempre constante enquanto o arduino executa.
int / float e outros – Usado para inicializar uma variável , ou seja, iniciar uma memória no Arduino que contêm um número que pode variar ao longo da execução do programa.

## Slide 52: Display de 7 segmentos

## Slide 53: Display de 7 segmentos
*Montagem para Cátodo Comum

## Slide 54: Display de 7 segmentos

## Slide 55: Monitor Serial
O Monitor Serial permite que o Arduino envie informações em textos para o usuário através da tela do computador.

## Slide 56: Projeto 6 – Contagem Regressiva
Programe uma contagem regressiva que soa um alarme ao chegar a 0.

## Slide 57: Projeto 7 – Aviso de Perigo
Programe uma contagem regressiva que soa um alarme ao chegar a 0 e emita uma aviso de explosão na tela do computador.
PERIGO!

## Slide 58: Imprimindo resultados de uma Soma

## Slide 59: Imprimindo resultados de uma Soma

## Slide 60: Chave Tátil – Botão Digital – push button

## Slide 61: Projeto 9 – Acender LED com botão
Recebe 0 ou 5V
Chave Táctil
6x6x5mm
4 Terminais
Cmax: 50mA

## Slide 62: Botão Digital – Funcionamento

## Slide 63: Estrutura IF / ELSE
*Prática 1 e 2

## Slide 64: Estrutura IF/ELSE

## Slide 65: Estrutura FOR
Para (condição inicial; condição final , incremento){
Instrução1;
Instrução2;
...
}

## Slide 66: Estrutura FOR

## Slide 67: Acende e Apaga c/ 1 botão

## Slide 68: Acende e Apaga c/ 1 botão

## Slide 69: Símbolos e Tabela Verdade

## Slide 70: Acende e Apaga c/ 1 botão

## Slide 71: Desafio 1 - Semáforo Interativo

## Slide 72: Desafio 2: Urna Eletrônica
Criar uma urna eletrônica. Esta urna deve conter 3 botões, um para votar no candidato A, outro para o candidato B e um para mostrar o resultado parcial da eleição na tela.
A urna deve ter 2 leds de cor diferente, que piscará conforme o candidato votado.
Um som deve ser soado a cada voto computado e o nome do candidato com uma mensagem deve aparecer na tela do computador: “Você você votou no candidato X”.