## Slide 1
Sinal Digital vs Sinal Analógico

## Slide 2: Sinal Digital
LIGADO | DESLIGADO
HIGH | LOW
1 | 0
5 V | 0 V
Saídas ou Entradas - Digitais

## Slide 3: Sinal Analógico
Entradas - Analógicas
Geralmente proveniente de sensores - Entradas
Infinitos Valores entre 0 e 5V

## Slide 4: Sinal Analógico
Conversor AD
10 bits
10 bits -> 210 -> 1024 possibilidades
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Conversão Analógico / Digital (AD)
10 bits -> 1024 em decimal
Regra de três simples
0,0 V – 0
5,0 V – 1023
Resolução:
= 0, 0049 V

## Slide 6: LDR (Light Dependent Resistor)
Resistor dependente de Luz, também conhecido como fotoresistência ou fotocélula.
-> Maior luminosidade
Menor resistência. (Ω)
-> Menor luminosidade
Maior resistência.

## Slide 7: Comparação entrada analógica / digital

## Slide 8: Montagem - LDR

## Slide 9: Prática 1 – LDR - Código

## Slide 10: Desafio – Sensor de Luz (LDR)
Faça um programa que faça um LED acender automaticamente quando a luminosidade for baixa. Lembre-se de usar a estrutura de programação IF/ELSE

## Slide 11: Desafio – Sensor de Luz
Faça um programa que faça um LED acender automaticamente quando a luminosidade for baixa. Lembre-se de usar a estrutura de programação IF/ELSE

## Slide 12: Potenciômetros e Trimpots

## Slide 13: Principais Diferenças
X
RESISTÊNCIA ELÉTRICA |  | 
PRECISÃO |  | 
SENSIBILIDADE À POEIRA E VIBRAÇÃO |  | 
AJUSTE DA RESISTÊNCIA |  | 
ACESSO DIRETO |  | 
MODIFICAÇÕES AO LONGO DA VIDA ÚTIL |  | 
APLICAÇÃO |  | 
VARIÁVEL
MAIOR
MAIOR
MENOR
MENOR
MANUAL ATRAVÉS DO CURSOR
USO DE FERRAMENTA AUXILIAR
NÃO.
MONTADOS DIRETAMENTE NAS PLACAS.
POUCAS MODIFICAÇÕES
CALIBRAÇÃO DE APARELHOS
APARELHOS DE SOM
CONSTANTES MODIFICAÇÕES
SIM.
MONTADOS SOBRE O PAINEL DE UM EQUIPAMENTO.
AJUSTÁVEL

## Slide 14: Potenciômetros e Trimpots

## Slide 15: Montagem e Código

## Slide 16: Desafio 2 – Variando a Velocidade do LED
Utilize um potenciômetro para variar manualmente a velocidade com que um led pisca.

## Slide 17: Projeto 2 – Resposta

## Slide 18: Como variar o brilho de um LED?

## Slide 19: PWM (Pulse Width Modulation)
Técnica utilizada por sistemas digitais para variação do valor médio de uma forma de onda periódica.
A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto.
Esse tempo é chamado de duty cycle, ou seja, o ciclo ativo da forma de onda.

## Slide 20: PWM (Pulse Width Modulation)
Usada para diversas aplicações:
Controle de velocidade de motores;
Variação da luminosidade de leds;
Geração de sinais analógicos;
Geração de sinais de áudio.
Função analogWrite()
O valor para o duty cycle deve ser de 0 a 255 onde com 0 a saída permanece sempre em nível baixo (0%) e 255 a saída permanece sempre em nível alto (100%) .

## Slide 21: PWM

## Slide 22: Display de Cristal Líquido (LCD)
É um painel fino usado para exibir informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos.

## Slide 23: Pinos: numeração e descrição
Pino LCD | Descrição
1- VSS | GND
2- VDD | 5V
3- V0 | Ajuste do contraste – utilizar com um resistor fixo ou variável (potenciômetro)
4- RS | Register Select – sinaliza a instrução ou caractere que está sendo escrito (linha de controle)
5- RW | Read/Write – sinaliza ao microcontrolador do LCD se a operação é de escrita ou gravação (linha de controle)
6- E | Ativação do LCD – se nível baixo, ignora RS e RW (linha de controle)
7- D0 | Linha de dado
8- D1 | Linha de dado
9- D2 | Linha de dado
10- D3 | Linha de dado

## Slide 24: Pinos: numeração e descrição
Pino LCD | Descrição
11- D4 | Linha de dado
12- D5 | Linha de dado
13- D6 | Linha de dado
14- D7 | Linha de dado
15- A | Backlight (anodo) – 5V
16- K | Backlight (catodo) – GND
Obs: Nos LCDs sem backlight não temos os pinos 15 e 16

## Slide 25: Display de Cristal Líquido (LCD)
1
2
3
1
0
0
4
15
5
6
7
8
9
14
13
12
11
10
2 LINHAS
16 COLUNAS
LETRA A:
Linha:
Coluna:
LETRA B:
Linha:
Coluna:
LETRA C:
Linha:
Coluna:
0
7
0
6
0
5

## Slide 26: Projeto 3 - Conectando o Display

## Slide 27: Bibliotecas
São coleções de códigos já desenvolvidos com o objetivo de permitir o uso de alguns componentes específico, como sensores, displays, módulos, etc.

## Slide 28: Projeto 3 – Escrevendo no Display de LCD

## Slide 29: Projeto 4 – Escrevendo no Display de LCD
1 - Escreva uma rima de quatro frases no display de LCD. Utilize a função lcd.clear( ); para limpar a tela de uma sequência de frases para outra.
2- Explore os programas de exemplo da biblioteca LiquidCristal.

## Slide 30: Módulo I2C
4 Fios
17 Fios
VS

## Slide 31: Sensor Ultrassônico: HC SR04
Permite fazer leituras de distância entre 2cm e 4m, com precisão de 3mm.
Pode ser utilizado em:
Medir a distância do sensor e um objeto;
Desviar um robô de obstáculos;
Acionar alarmes;

## Slide 32: Sensor Ultrassônico - Funcionamento
Trigger
Echo
distância = ?
d = v . t

## Slide 33: Sensor Ultrassônico - Funcionamento
Trigger
Echo
d
340,29 m/s
(Velocidade do som no nível do mar)
t = 10 segundos
(Calculado pelo sensor)
2.d = v . t

## Slide 34: Sensor Ultrassônico: HC SR04
Para a ligação do sensor ao Arduino são utilizados quatro pinos:
  Vcc (alimentação de 5V);
  Trigger (sinal enviado);
  Echo (sinal de retorno);
  GND
5V
Porta 4
Porta 5
GND

## Slide 35: Sensor Ultrassônico: HC SR04

## Slide 36: Sensor Ultrassônico: HC SR04
Não se encontra no software Arduino, é necessário fazer download e instalação.
Biblioteca Ultrasonic.h
Pasta Libraries do Arduino

## Slide 37: Sensor Ultrassônico: HC SR04

## Slide 38: Sensor Ultrassônico: HC SR04

## Slide 39: Tipos de variáveis: Float e Long
1 byte = 8 bits
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 41: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11
O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade que permite fazer leituras de temperaturas entre 0 a 50 graus Celsius e umidade entre 20 a 80%.
5V
Dados
NC
GND
Sensor DHT 11
  Vcc (alimentação de 5V);
  Sinal (valor da leitura);
  NC (não utilizado);
  GND

## Slide 42: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11
Sensor de Umidade
Sensor de Temperatura
Para medir temperatura o sensor DHT 11 possui um termistor, ou seja um resistor que a possui uma relação de proporcionalidade inversa com a temperatura:
Para medir a umidade o sensor DHT 11 possui um sensor capacitivo. A umidade do ar penetra com facilidade no material dielétrico, alterando sua capacitância proporcionalmente.

## Slide 43: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11

## Slide 44: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11
A biblioteca para este sensor não se encontra no software Arduino, é necessário fazer download e instalação. Note que diferente dos outros componentes o sensor DHT 11 precisa de duas bibliotecas para funcionar corretamente.
Biblioteca DHT.h
Biblioteca Adafruit_Sensor.h
Pasta Libraries do Arduino

## Slide 45: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11

## Slide 46: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11
float => o tipo float, diferentemente do int, é o tipo utilizado para os números decimais. Usa-se o PONTO (.), e não a vírgula para separar a parte inteira da decimal.

## Slide 47: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11

## Slide 48: Sensor de temperatura e umidade: DHT 11