## Slide 1: LED RGB

## Slide 2: LED RGB – Cátodo Comun
Pino | PWM | Brilho
Vermelho | 255 | Máximo
Verde | 255 | Máximo
Azul | 255 | Máximo
Pino | PWM | Brilho
Vermelho | 0 | Mínimo
Verde | 0 | Mínimo
Azul | 0 | Mínimo

## Slide 3: Teste de polaridade – Catodo Comum

## Slide 4: LED RGB – Cátodo Comun

## Slide 5: LED RGB – Anôdo Comun
Pino | PWM | Brilho
Vermelho | 0 | Máximo
Verde | 0 | Máximo
Azul | 0 | Máximo
Pino | PWM | Brilho
Vermelho | 255 | Mínimo
Verde | 255 | Mínimo
Azul | 255 | Mínimo

## Slide 6: Teste de polaridade – Anodo Comum

## Slide 7: LED RGB – Anôdo Comun
Atenção, lógica invertida:
COR = 255 – Valor da tabela

## Slide 8: Projeto 1
Ligue os 3 pinos de cores do Led em pinos PWM do Arduino. Realize o teste, e identifique se seu led é anodo ou catodo comum.
Faça seu LED RGB piscar 6 cores diferentes de 1 em 1 segundo. Utilize a função analogWrite(0 a 255) para testas diferentes combinação de cores.

## Slide 9: Funções
Funções são usadas para criar pequenos pedaços de códigos separados do programa principal.
São importantes porque retornam valores e ajudam a fragmentar o código em partes menores que podem ser utilizadas mais de uma vez no mesmo programa, poupando preciosos minutos de programação e inúmeras linhas de código.
Tipo_de_retorno Nome ( parâmetro1, parâmetro2... ){
//Instruções
return parâmetro3; //retorno (se houver)
}
Nome ( parâmetro1, parâmetro2... );
Estrutura de uma função
Chamada de uma função

## Slide 10: Funções – Exemplo 1
int soma( int x, int y) {
int z = x+y;
return z;
}
resultado = soma (x, y);
Estrutura da função
Chamada da função

## Slide 11: Funções – Exemplo 2
Chamada de uma função
PiscaLed(pino_led);
void PiscaLed( int pino) {
digitalWrite(pino, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(pino, LOW);
delay(1000);
}
Estrutura de uma função

## Slide 12: Exemplo 3

## Slide 13: Projeto 2
Crie 6 funções para ligar uma sequência de diferentes cores com o LED RGB de 1 em 1 segundo.

## Slide 14: Recebendo dados do Serial Monitor
String cor;
Serial.begin(9600);
 | if(Serial.available()){ cor = Serial.readString(); Serial.println(cor); }
// Declarar variável string
// Iniciar comunicação serial na função SETUP
// Ler a comunicação serial na função loop
if(cor == "Vermelho"){
vermelhoFuncao();
}
if(cor == "Azul"){
azulFuncao();
}
if(cor == "Verde"){
verdeFuncao();
}
if(cor == "Amarelo"){
amareloFuncao();
}
if(cor == "Roxo"){
roxoFuncao();
}
if(cor == "Branco"){
brancoFuncao();
}
1
2
3

## Slide 15: Projeto 3
Faça um programa que receba uma cor desejada pelo serial monitor e acenda a cor escolhida no led RGB.

## Slide 16: O Controle Remoto

## Slide 17: CR - Funcionamento
Cada botão do controle remoto possui um código, que é enviado para um receptor infravermelho.
O Arduino, o decodifica o sinal recebido pelo receptor IR para executar uma determinada ação.

## Slide 18: Controle Remoto

## Slide 19: Instalação da Biblioteca IRemote
Para utilizar as funções do controle remoto infravermelho, é necessário a instalação da biblioteca IRemote:
Fazer o download da IRemote;
Descompactar a pasta .zip;
Colocar no diretório do Arduino dentro da pasta libraries;

## Slide 20: Montagem – Controle Remoto e Receptor IR

## Slide 21: Módulo Receptor IR

## Slide 22: Projeto 1 – Lendo dados do Controle Remoto

## Slide 23: Projeto 4
Faça com que as teclas numéricas do controle remoto acendam cores diferentes no display de RGB.

## Slide 24: Teclado matricial
Utilizado para a entrada de dados, como por exemplo, senhas, notas nomes e etc...
Possui 16 teclas, dispostos em 4 linhas x 4 colunas e um conector de 8 pinos para ligação.

## Slide 25: Aplicações do teclado matricial
É utilizado em aplicações na qual o usuário precisa interagir com um sistema, como:
Computadores;
Calculadoras
Controles Remotos
Controle de acesso

## Slide 26: Vetores
É um espaço reservado na memória do computador que permite armazenar um conjunto de valores.
Valores armazenados em sequência, um após o outro, e podemos livremente acessar qualquer valor do conjunto.
Juvenal | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 4 | 5 | 2 | 8
int Juvenal_Notas[4] = { 4, 5, 2, 8} ;
int Juvenal_Notas[ ] = { 4, 5, 2, 8};

## Slide 27: Mudando valor de um vetor
Juvenal | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 4 | 5 | 2 | 8
int Juvenal_Notas[ ] = { 4, 5, 2, 8}; //Notas armazenadas
Mudando a nota da 3 prova do Juvenal:
Juvenal_Notas [2] = 4; // Vetor recebendo um novo valor no índice 2
Índice: 0 1 2 3
Qualquer valor do vetor pode ser acessado através do seu índice ( ou posição).
Nome do vetor na memória
Índice ou posição do vetor desejada

## Slide 28: Exercício - Vetores
Suponha que estamos criando um sistema em que as notas do aluno Betinho, e de outros alunos, precise ser inserida ao longo do semestre, e não de uma só vez.
Podemos criar um espaço na memória para armazená-las ao decorrer do semestre no código de três maneiras:
Int Betinho_notas[ ]= {0, 0, 0, 0}
Int Betinho_notas [4] = {0,0,0,0}
Int Betinho_notas [4];

## Slide 29: Exercício
Considere as notas de Betinho:
Como podemos inserir as notas de Betinho em nosso sistema, uma de cada vez?
Betinho | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 9 | 9 | 7 | 8
Índice: 0 1 2 3

## Slide 30: Exercício – Resposta 1
Betinho | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 9 | 9 | 7 | 8
Índice: 0 1 2 3
//Antes da função setup( )
int Betinho_Notas[ ]={0,0,0,0}
int indice = 0;
int tecla_pressionada;

## Slide 31: Exercício – Resposta 1
Betinho | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 9 | 9 | 7 | 8
Índice: 0 1 2 3
//Dentro da função loop( )
tecla_pressionada = meuteclado.getKey();
if (tecla_pressionada)
{
Betinho_Notas [indice] = tecla_precionada;
indice ++; // ou indice = indice+1;
}
If (indice == 4)
{
//Imprimir notas e voltar o índice para 0
}

## Slide 32: Exercício – Resposta 2
Betinho | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4
Notas | 9 | 9 | 7 | 8
Índice: 0 1 2 3
//Dentro da função loop( )
for( indice =0; indice<3; indice++)
{
tecla_pressionada = meuteclado.getKey();
Betinho_Notas [indice] = tecla_pressionada;
}
If (indice == 4)
{
//Imprimir notas e voltar o índice para 0
}

## Slide 33: String – Vetor de caracteres - Senhas
Senha | Dígito 1 | Dígito 2 | Dígito 3 | Dígito 4
Sequência | A | 9 | D | 8
Índice: 0 1 2 3
int SENHA[ ] = { 1, 2, 3, 4}
char SENHA [ ] = { ‘A’ , ‘9’, ‘D’, ‘8’, ‘\0’};
char TESTE [ ] = { ‘0’ , ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘\0’’};
{ __, __ , __, __, ‘\0’’}
Este tipo de dado permite armazenar símbolos e caracteres.
Este tipo de dado permite armazenar apenas números inteiros

## Slide 34: Matriz de dados
Josuel | Marta | Clovis | Jacinta
4 | 5 | 6 | 6
7 | 8 | 8 | 7
9 | 8 | 5 | 8
6 | 7 | 7 | 8
Uma Matriz pode ser vista como uma combinação de vários vetores.

## Slide 35: Matriz
Josuel | Marta | Clovis | Jacinta
4 | 5 | 6 | 6
7 | 8 | 8 | 7
9 | 8 | 5 | 8
6 | 7 | 7 | 8
int matriz_notas [m][n];
Int matriz_notas[4][4];

## Slide 36: Matriz
1 | 2 | 3 | A
4 | 5 | 6 | B
7 | 8 | 9 | C
* | 0 | # | D
i/j
0
1
2
3
0 1 2 3

## Slide 37: Ligação linha x coluna no teclado 4x4
Conforme a tecla é pressionada, é enviado um sinal para a linha e a coluna correspondente.

## Slide 38: Criando uma Matriz no Arduino
1 | 2 | 3 | A
4 | 5 | 6 | B
7 | 8 | 9 | C
* | 0 | # | D

## Slide 39: Biblioteca Keypad
É uma biblioteca especializada que permite o programa ficar mais enxuto.
*Define quais pinos são de entrada e saída.
*Define a relação de pinos com as linhas e colunas.
*Aguarda uma tecla ser precionada para inserir no Vetor.
#include <Keypad.h>

## Slide 40: Código – Teclado Matricial

## Slide 41: Projeto 5 – Keypad
Testar todas as teclas do teclado e verificar se a informação mostrada na tela é realmente a desejada.

## Slide 42: Projeto - 6
Modifique esta matriz no código da Prática 1 com as letras de seu nome e imprima seu nome na tela do computador através do keypad.

## Slide 43: Criando sua própria biblioteca

## Slide 44: Criando sua própria biblioteca

## Slide 45: Biblioteca – Header .H

## Slide 46: Biblioteca – Executável .CPP – Parte 1

## Slide 47: Biblioteca – Executável .CPP – Parte 2

## Slide 48: Biblioteca – Keywords.txt

## Slide 49: Biblioteca – Exemplos