## Slide 1: Construindo o aplicativo:
Para construir o aplicativo utilizaremos uma plataforma criada em 2010 pela Google em parceria com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), cujo nome é: MIT App Inventor 2.
Nessa plataforma é possível criar um app através da lógica de programação em blocos, que segue a ideia de um quebra cabeça.

## Slide 2: Construindo o aplicativo:
Para utilizar o MIT APP inventor é necessário que você tenha uma conta no Google. E assim para iniciarmos precisamos fazer o login!

## Slide 3: Programação do aplicativo:

## Slide 4: Bluetooth – O que é?
Usa frequência de rádio para a transmissão dos dados.
  Opera a 2,5GHz.
O Bluetooth é uma tecnologia sem fio usada para conectar diferentes tipos de dispositivos.
Notes: Quem usa ondas de rádio: celular, televisão, rádio, wi-fi, bluetooth

## Slide 5: Aplicações do Bluetooth

## Slide 6: Módulo Bluetooth
O Módulo Bluetooth consiste em um componente que ao ser utilizado junto com o Arduíno possibilita conectar esse microcontrolador com um aparelho que reconheça a tecnologia bluetooth. Assim, é possível a troca de informações entre esses eletrônicos.
Módulo Bluetooth

## Slide 7: Conectando o Módulo
O Módulo Bluetooth HC-06 quando utilizado com o Arduíno utiliza quatro entradas, sendo elas:
VCC (alimentação de 3,6 à 6V)
GND
RXD (Receiver) - Tensão máxima de 3.3V.
TXD (Transmitter) - Tensão máxima de 3.3V.

## Slide 8: Projeto 2– Acendendo um LED pelo celular

## Slide 9: Atividade 1 – Acendendo um LED pelo celular
Atenção ao ligar!
Arduino Bluetooth
TX Divisor RXD
de tensão
RX TXD

## Slide 10: Utilizações

## Slide 11: Relés

## Slide 12: O que é um relé?
É um dispositivo eletromecânico que tem a função de ligar ou desligar dispositivos através de um comando eletrônico . Normalmente ele encontra-se ligado em dois circuitos elétricos. Um com foco na passagem de corrente pela bobina (baixa tensão)e outro que é ativado quando o relé é acionado (alta tensão).

## Slide 13: Por quê dois circuitos?
Proteger o operador das possíveis altas tensões e correntes que irão circular no segundo circuito (contatos).
Isso é, ao apertarmos um botão ligado no Arduíno (baixa tensão) podemos acionar o relé ligando uma lâmpada de 220V ou 127V (alta tensão).
Além disso, pode ser usado para isolar dois circuitos que deverão ser ativados por um só comando.

## Slide 14: Como eles funcionam?
Ao ligar os polos da bobina (negativo e positivo), iniciamos uma corrente elétrica. Essa corrente ao percorrer as espiras da bobina criam um campo magnético. Esse por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Antes ligado no normalmente fechado (NC) para o normalmente aberto (NO).

## Slide 15: Módulos Relés
Existe no mercado alguns módulos relés que já são equipados outros componentes, como por exemplo resistores e diodo (serve para proteção do circuito para correntes reversas).

## Slide 16: Piscando uma lâmpada

## Slide 17: Piscando uma lâmpada

## Slide 18: Acionando um lâmpada pelo App

## Slide 19: Código – Prática 2